## Slide 1: 캡스톤 디자인 3
근정기성 의수
41915066 이하은
41615090 최재호
41915071 조승운
1조

## Slide 2: 과제 요약
과제 개요
목적 및 필요성
과제 수행
활용 방안
요약
작품 명 : 근전기성 의수 (Myoelectric Hand Prosthesis)
제작 기간 : 2021년 3월 04일 ~ 2021년 06월 16일
장애 혹은 사고로 인하여 팔이 불편한 사람들을 위해 생각한 과제입니다. 3D프린터로 제작하여 기존의 비싼 로봇 의수보다 저렴한 가격으로 제작할 수 있습니다. 동작 방식을 아두이노와 근전도 센서를 이용하여 동작합니다.
조원/역할
조승운 | 조장, 외형 모델링
최재호 | 프로그래밍, 회로설계
이하은 | 프로그래밍

## Slide 3: 과제 요약
과제 개요
목적 및 필요성
과제 수행
활용 방안
3
장애 혹은 사고로 인하여 팔이 불편한 사람들을 위해 생각한 과제입니다. 3D프린터로 제작하여 기존의 비싼 로봇 의수보다 저렴한 가격으로 제작할 수 있습니다. 동작 방식을 아두이노와 근전도 센서를 이용하여 동작합니다.
개요
특장점
비싼 전자 의수에 비해 엄청나게 저렴한 가격과 만들기 쉬운 것이 가장 큰 장점입니다.
<전자 의수 도면 사이트>
만드로, ATRAC 3D, Thingiverse, 3D 프린터 블로그, 카페 등에서 전자의수의 도안을 다운로드 할 수 있다.

## Slide 4: 과제 요약
과제 개요
목적 및 필요성
과제 수행
활용 방안
4
사용 부품 및 사양

## Slide 5: 과제 요약
과제 개요
목적 및 필요성
과제 수행
활용 방안
5
사용 부품 및 사양

## Slide 6: 과제 요약
과제 개요
목적 및 필요성
과제 수행
활용 방안
필요성 및 내용
로봇 의수는 사고 또는 장애로 팔이 없거나 사용이 불편한 분들이 로봇 의수를 통하여 새로운 팔을 얻어 자연스러운 동작을 통해 일상생활에 도움을 줄 수 있습니다.
하지만 현재 시중에 나와 있는 의수들의 가격은 대부분 몇 백 에서 몇 천만원에 형성되어
있습니다. 그래서 높은 가격으로 인해 정작 의수가 정말 필요한 사람들은 구매에 어려움을 겪고 있습니다. 그렇기 때문에 저희 팀이 만들려는 의수는 그런 필요한 사람들에게 저렴한 가격으로 의수를 구매할 수 있도록 도움을 주기 위해 의수의 제작단가를 낮춰서 시장 구매가격이 최대한 낮게 형성하도록 노력할 것입니다.

## Slide 7: 과제 요약
과제 개요
목적 및 필요성
과제 수행
활용 방안
사양
구분 | 부품 | 비고
전체 크기 | 300 X 120 X 80 [mm] | 길이 X 너비 X 두께
손가락 길이 | 60 ~ 90 [mm] | 
마디 길이 | 20 ~ 30 [mm] | 
제어기 | 아두이노 나노 | 1개
서보모터 | mg-995 | 5개
근전도센서 | MyoWare Muscle Sensor | 1개
크기를 줄이기 위해 아두이노 우노와 포트 구성이 비슷한 아두이노 나노를 사용합니다.
아래 부품들을 3D프린터로 제작한 의수와 결합하여 제어하게 됩니다.

## Slide 8: 과제 요약
과제 개요
목적 및 필요성
과제 수행
활용 방안
과제 내용
이번 과제의 의수는 팔 전체가 아니라 손을 대체할 정도 수준의 크기로 제작합니다.
의수 외형은 creo로 설계하며 각 손가락과 손바닥, 팔 연결부까지 제작합니다.
의수의 제어는 아두이노 나노를 제어기로 사용하며, 외부전원으로 6V를 인가합니다.
각 손가락에 대응하는 mg-995 서보 모터와 손가락 끝부분을 와이어로 연결하여 손가락을 접는 동작을 구현하고, 손가락을 펴는 동작은 스프링을 이용합니다.
동작에 대한 신호는 근전도 센서를 팔 근육에 부착하여 아두이노 나노로 신호를 보냅니다.

## Slide 9: 과제 요약
과제 개요
목적 및 필요성
과제 수행
활용 방안
시스템 개략도

## Slide 10: 과제 요약
과제 개요
목적 및 필요성
과제 수행
활용 방안
3D 도면
손바닥 부분
엄지 손가락 부분
검지 손가락 부분
중지 손가락 부분
약지 손가락 부분
새끼 손가락 부분

## Slide 11: 과제 요약
과제 개요
목적 및 필요성
과제 수행
활용 방안
3D 도면
팔 부분

## Slide 12: 과제 요약
과제 개요
목적 및 필요성
과제 수행
활용 방안
세 손가락 TEST
- 원래 프로그램에서 표시한 부분에
서보모터 각도 리셋을 추가해주지
않아서 모터가 움직인다음 초기위치로
복귀하지 않는 오류 발생.

## Slide 13: 과제 요약
과제 개요
목적 및 필요성
과제 수행
활용 방안
다섯 손가락 TEST

## Slide 14: 과제 요약
과제 개요
목적 및 필요성
과제 수행
활용 방안
다섯 손가락 TEST

## Slide 15: 과제 요약
과제 개요
목적 및 필요성
과제 수행
활용 방안
다섯 손가락 TEST

## Slide 16: 과제 요약
과제 개요
목적 및 필요성
과제 수행
활용 방안
동작 TEST

## Slide 17: 과제 요약
과제 개요
목적 및 필요성
과제 수행
활용 방안
활용 방안
기존의 높은 가격의 로봇 의수를 대체할 수준의 제작하지는 못하겠지만 부족한 부분을 어느 정도 채워줄 정도의 완성도로, 돈이 부족해서 의수를 사지 못하는 사람은 줄어들 것 이라고 생각합니다.
만약 의수의 사이즈가 정형화된다면 속도가 느린 FMD 방식의 3D 프린터가 아니라 고속, 대량생산이 가능한 SLS 방식의 3D 프린터를 사용한다면 제작단가는 더 내려갈 것 이라고 생각합니다.

## Slide 18
감사합니다